金库门设计方案

金库门采用单扇开启金库门，基本结构包括：门框、固定门扇、常开门扇、重型推力轴承铰链、门栓开合机构、锁具等装置组成，向外开启。

1、门框结构

门框由前框、后框、内外侧板、连结板、加强筋板组成。

前框采用 10mm 厚钢板，其余采用 6mm 厚钢板，经冷加工折弯焊接成形。

外表面包覆1.2mm厚SUS304 防磁丝纹不锈钢板。

2、门扇结构

门扇由主门板、防钻防切割层填充材料、外饰板、后盖板组成。

门扇内腔设置锁栓传动机构、进口组合密码锁、三锁联动装置。

门体主门板采用10mm 厚钢板，防护层厚度120mm 厚。

后盖板采用 1.2mm 厚 SUS304 防磁丝纹不锈钢板制作，并有改变密码号的小门，方便使用。

3、门轴

门轴由铰链板、上铰链体、下铰链体、铰链轴、向心球轴承、单向推力球轴承、钢丝轮等组成。

门铰链设计承重力 50KN。上下铰链体内镶装推力轴承与向心轴承，保证门扇开启轻便灵活，一人可自如开闭，开启力不大于80N。