银行金库门防护级别的结构

银行金库门是银行中不可缺少的组成部分，它肩负重任，专门守护金库中的财物。银行金库门分为四个防护级别，不同的防护级别使得产品的结构也各不相同。

A级银行金库门门体与门框均采用5mm厚钢板制作，门体由外往内依次为： 1.2mm不锈钢板+5mm厚优质钢板+25mm厚防火防潮层（珍珠岩、混泥土等）+锁栓部位装有25mm防钻、防切割板，后面为3mm优质钢板+ 1.2 mm厚不锈钢背板；

B级银行金库门门体、门框均采用8mm优质钢板制作，门框内外全包覆1.2mm不锈钢板。主门门体结构为：1.2mm不锈钢板+8mm厚的优质钢板+30mm厚的防火防潮复合材料（包括珍珠岩、石棉等），30mm厚的防钻防切割板+4mm优质钢板+1.2mm厚的不锈钢背板）；

C级银行金库门门体、门框均采用10mm优质钢板制作，门框内外全包覆1.2mm厚的不锈钢板+10 mm厚钢板+40mm防钻、防切割钢板+40mm厚防火防潮层（珍珠岩、石棉、混凝土等）+4mm优质钢板+1.2mm不锈钢钢磨砂板）从里到外一共六层很好的起到了防盗、防火、防潮、防火焰切割、防钻、防冲击等各种功能。