双开式银行金库门产品介绍

双开式银行金库门尺寸宽大，用材实惠，是银行发行库首选产品，它的插锁设置于门的上下部位（俗称天地闩），门扇为双向开启，结合为子母品结构，左右门扇互为保护。有电脑指纹或机械密码锁控制，主操纵轮为全能操作把手，防护级别可达C级。

双开式银行金库门内部填充防腐、防钻、耐高温、耐高压功能的合成材料。重型门轴设计轻便灵活，保证一人可自如开闭。金库门配置三套进口组合密码锁及自动乱码器，一套进口机械时间锁，配置安全重锁、配置防盗报警装置。主门后配置栅栏门，栅栏门安装两把内外双向操作钥匙锁。

双开式银行金库门的结构分门框、外门和日闸门，外门有外装饰板，主门板，内合金钢防钻板和加强耐火材料以及500号混凝土，以及二层钢板，左右之间的间隙应不大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。产品门框上设有两个维动开关，一个留给用户连接报警系统；另一个控制库内用电设备的开关，在开关库门的同时，自动开关库内照明。

双开式银行金库门采用C级防护级别，是国家防护级别中的最高级，它的防破坏时间为120分钟，耐火极限为6小时。采用不同的门禁控制器、门禁电磁锁和门禁电源，将组成不同类型的联动门禁装置，在设计与施工中也有其不同的特点。系统硬件采用模块化结构和总线通信方式，在系统规模扩展时，不需较大的改造，增加相应的模块即可；系统软件具有可扩充性。采用面向客户的结构设计，具有一定的灵活性、可操作性和可扩展性。在今后业务发生变化时，模块的增加和对模块的修改不会对其他模块产生影响。可以方便的与图像监控系统、红外监控系统联动控制。